МИнистерство образования, науки и культуры
Архангельской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области
«Коряжемский индустриальный техникум»

(ГАПОУ АО «Коряжемский индустриальный техникум»)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ АО «КИТ»

______________ А.А.Малахов

«___»_____________2016г

Рабочая программа учебной практики

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ.

Коряжма  2016

Рабочая программа учебной практики разработана на основании ФГОС

по  профессии:  08.01.08 Мастер отделочных и строительных работ

Организация-разработчик:

ГАПОУ  АО «КИТ» г. Коряжма

Разработчик:

Бебякина Наталья Алексеевна  – мастер производственного обучения

РАССМОТРЕНА и ОДОБРЕНА

на Методическом совете

ГАПОУ  АО «КИТ»

_____________________

«_____»____________2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 4 |
| --- | --- |
| 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 6 |
| 3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 7 |
| 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 11 |
| 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 16 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ | 17 |

1. паспорт  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.08 Мастер отделочных и строительных работ

в части освоения квалификаций: штукатур

и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):

4.3.1. Выполнение штукатурных работ.

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном образовании в подготовке, переподготовке, повышении квалификации по профессиям  «Штукатур», на базе основного общего образования, среднего (полного) общего образования, опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи учебной практики:  формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ОПОП НПО по основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.

Требования к результатам освоения учебной практики

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности обучающихся должен уметь:

| ВПД | Требования к умениям |
| --- | --- |
| 4.3.1. Выполнение штукатурных работ. | уметь: организовывать рабочее место; просчитывать объемы работ и потребности в материалах; определять пригодность применяемых материалов; создавать безопасные условия труда; изготавливать вручную драночные щиты; прибивать изоляционные материалы и металлические сетки; натягивать металлические сетки по готовому каркасу; набивать гвозди и оплетать их проволокой; выполнять насечку поверхностей вручную и механизированным способом; пробивать гнезда вручную с постановкой пробок; оконопачивать коробки и места примыкания крупнопанельных перегородок; промаячивать поверхности с защитой их полимерами; приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси обычных растворов по заданному составу; приготавливать растворы из сухих растворных смесей; приготавливать декоративные и специальные растворы; выполнять простую штукатурку; выполнять сплошное выравнивание поверхностей; обмазывать раствором проволочные сетки; подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов; выполнять улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей различной сложности; отделывать откосы, заглушины и отливы сборными элементами; железнить поверхности штукатурки; выполнять механизированное оштукатуривание поверхностей; разделывать швы между плитами сборных железобетонных перекрытий, стеновых панелей; выполнять высококачественное оштукатуривание поверхностей различной сложности; наносить на поверхности декоративные растворы и их обработку вручную и механизированным инструментом; отделывать фасады декоративной штукатуркой; торкретировать поверхности с защитой их полимерами; покрывать поверхности гидроизоляционными, газоизоляционными, звукопоглощающими, термостойкими, рентгенонепроницаемыми растворами; вытягивать тяги с разделкой углов; вытягивать тяги, падуги постоянного сечения всеми видами растворов на прямолинейных поверхностях с разделкой углов; облицовывать гипсокартонными листами на клей; облицовывать гипсокартонными листами стен каркасным способом; отделывать швы между гипсокартонными листами; контролировать качество штукатурок; выполнять беспесчаную накрывку; выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей; наносить гипсовые шпатлевки; наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной основе; выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей; ремонтировать поверхности, облицованные листами сухой штукатурки; |

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:

Всего - 216 часов, в том числе:

В рамках освоения ПМ 01. –    108   часов -1 семестр

108 часов– 2 семестр

# 2. результаты освоения Рабочей программы учебной практики

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ОПОП по основным видам профессиональной деятельности (ВПД),

4.3.1. Выполнение штукатурных работ.

необходимых для последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной профессии.

| Код | Наименование результата освоения практики |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. |
| ПК 1.2. | Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. |
| ПК 1.3. | Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. |
| ПК 1.4. | Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1.Тематический план учебной практики

| Код ПК | Код и наименования профессиональных модулей | Количество часов по ПМ | Виды работ | Наименования тем учебной практики | Количество часов по темам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| ПК 1.1- 1.3 | ПМ 01. Выполнение штукатурных работ | 216 | Подготовка поверхностей под оштукатуривание, оштукатуривание поверхностей, штукатурные ремонтные работы | Тема 1.1Вводное занятие | 6 |
|  |  |  |  | Тема 1.2 Подготовка поверхностей | 24 |
|  |  |  |  | Тема 1.3 Оштукатуривание поверхностей обычными растворами | 78 |
|  |  |  |  | Тема 1.4 Провешивания поверхностей | 36 |
|  |  |  |  | Тема 1.5 Оштукатуривание откосов | 36 |
|  |  |  |  | Тема 1.6 Выполнение несложных тяг | 36 |
|  | ВСЕГО часов | 216 |  |  | 216 |

# 3.2. Содержание  учебной практики

1 курс

| Код и наименование профессиональных модулей и тем учебной практики | Содержание учебных занятий | Объем часов | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема №1.1 Вводное занятие. | 1 | Охрана труда, пожарная и электро - безопасность в учебных мастерских | 6 | 6 | 2 |
| Тема №1.2 Подготовка поверхностей под оштукатуривание | 1 | Подготовка камневидных и бетонных поверхностей | 6 | 24 | 2 |
|  | 2 | Подготовка деревянных поверхностей | 6 |  |  |
|  | 3 | Изготовление драночных щитов | 6 |  |  |
|  | 4 | Подготовка разнородных поверхностей | 6 |  |  |
| Теми № 1.3 Оштукатуривание поверхностей обычными растворами | 1 | Приготовление простых и сложных растворов | 6 | 78 | 2 |
|  | 2 | Нанесение раствора на вертикальные поверхности по квадратом | 12 |  |  |
|  | 3 | Нанесение раствора на вертикальные поверхности различными способами | 12 |  |  |
|  | 4 | Нанесение раствора на горизонтальные поверхности кельмой с сокола. | 6 |  |  |
|  | 5 | Намазывание раствора на вертикальные поверхности | 6 |  |  |
|  | 6 | Намазывание раствора на горизонтальные поверхности | 6 |  |  |
|  | 7 | Разравнивание раствора | 6 |  |  |
|  | 8 | Выполнение лузговых углов | 6 |  |  |
|  | 9 | Выполнение усеночных углов | 6 |  |  |
|  | 10 | Нанесение, разравнивание и затирка поверхностей | 6 |  |  |
|  | 11 | Выполнение улучшенной штукатурки | 6 |  |  |
| Итого за I полугодие 108 часов |
| Тема №1.4 Провешивание поверхностей | 1 | Провешивание горизонтальных поверхностей отвесом, уровнем с правилом и ватерпасом | 7.2 | 36 | 2 |
|  | 2 | Установка растворных марок и маяков | 7.2 |  |  |
|  | 3 | Установка деревянных марок и маяков | 7.2 |  |  |
|  | 4 | Установка металлических марок и маяков | 7.2 |  |  |
|  | 5 | Оштукатуривание по маякам | 7.2 |  |  |
| Тема №1.5 Оштукатуривание откосов | 1 | Оштукатуривание вертикальных оконных откосов | 7.2 | 36 | 2 |
|  | 2 | Оштукатуривание горизонтальных откосов | 7.2 |  |  |
|  | 3 | Оштукатуривание горизонтальных и вертикальных откосов | 7.2 |  |  |
|  | 4 | Оштукатуривание дверных откосов, железнение заглушин. | 7.2 |  |  |
|  | 5 | Оштукатуривание верхних и боковых откосов | 7.2 |  |  |
| Тема №1.6 Выполнение простейших тяг | 1 | Выполнение простейших тяг - падуг | 7.2 | 36 | 2 |
|  | 2 | Сборка шаблона и установка правил для вытягивания тяг | 7.2 |  |  |
|  | 3 | Вытягивание тяг по шаблону | 7.2 |  |  |
|  | 4 | Вытягивание тяг по шаблону | 7.2 |  |  |
|  | 5 | Выполнение падуг с помощью шаблона и полутерка | 7.2 |  |  |
| ИТОГО ЗА 2 ПОЛУГОДИЕ 108 часов |
| ВСЕГО 216 часов |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

# 4. условия реализации рабочей программЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

# Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие

Мастерских:

Штукатурных и облицовочно- плиточных работ

Малярных работ

Оснащение:

Мастерская штукатурных и облицовочно- плиточных работ

1.Оборудование:

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО ЕДЕНИЙ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для мастерской на раб. место | На училище |  |
| 1. Оборудование |
| 1 | Растворосмеситель | 1 |  |  |
| 2 | Лари для хранения извести, цемента, гипса, песка. | 4 |  |  |
| 3 | Ящики для раствора | 15 |  |  |
| 4 | Мешалки для перемешивания раствора | 15 |  |  |
| 5 | Сита для просеивания сыпучих материалов | 5 |  |  |
| 6 | Архитектурные фрагменты фасадов, перегородок с оконными и дверными блоками, потолка. | 5 |  |  |
| 7 | Оборудования изготовления драночных щитов. | 1 |  |  |
| 8 | Плиткарезы | 2 |  |  |
| 9 | Краскотерка жерновая |  | 1 |  |
| 10 | Затирочные машины |  | 18 |  |

| № | ПЕРЕЧЕНЬ ИНЕНТАРЯ | Количество штук |
| --- | --- | --- |
|  |  | Для мастерской на 25 раб. Мест | Для училища или для разового пользования |
| 1 | Шкаф инструментальный групповой | 1 |  |
| 2 | Шкаф хранения наглядных пособий | 1 |  |
| 3 | Стеллаж для макетов | 1 |  |
| 4 | Сидение для учащихся | 5 |  |
| 5 | Стол для мастера | 1 |  |
| 6 | Стулья | 2 |  |
| 7 | Плакатницы | 3 |  |
| 8 | Стенд по о/т | 1 |  |
| 9 | Ведра металлические | 15 |  |
| 10 | Электроплитка |  | 1 |
| 11 | Бак металлический 30 литров | 3 |  |
| 12 | Мешалка деревянная (веселка) для перемешивания окрасочного состава | 6 |  |
| 13 | Сито с сеткой с числом отверстий 400-625 см2 |  | 2 |
| 14 | Бочка для мела | 2 |  |
| 15 | Ведра металлические для приготовления вводно-клеевых окрасочных составов | 6 |  |
| 16 | Ведра для приготовлении масляных окрасочных составов | 10 |  |
| 17 | Мешалки деревянные | 6 |  |
| 18 | Инвентарная металлическая лестница-стремянка |  | 1 |
| 20 | Столики подмости |  | 10 |
| 21 | Стол для раскроя обоев |  | 1 |
| 22 | Аптечка цеховая | 1 |  |
| 23 | огнетушитель |  | 2 |
| 24 | Очки предохранительные |  | 10 |

2. Инструменты и приспособления

| НАИМЕНОВАНИЕ | Для ручного пользования | Для группового пользования | Для разового пользования |
| --- | --- | --- | --- |
| Метр складной |  |  | 15 |
| Отвес со шнуром | 15 |  |  |
| Уровень водяной |  |  | 1 |
| Вотерпас Т- образный |  |  | 1 |
| Ступенчатая метал. линейка для замера провесов с точностью до 1 мм |  | 1 |  |
| Контрольные 2-х метровые правила |  | 3 |  |
| Угольник деревянный |  | 5 |  |
| Молоток штукатурный | 15 |  |  |
| Щетки металлические |  |  | 5 |
| Молоток-гвоздодер |  | 3 |  |
| Пила – ножовка |  |  | 2 |
| Ножницы кровельные |  |  | 2 |
| Ковш штукатурный «Шаульского» |  | 15 |  |
| Лопатка штукатурная | 15 |  |  |
| Совок ильюхина |  | 10 |  |
| Полутёрок большой | 10 |  |  |
| Полутерок малый | 15 |  |  |
| Зубчатое металлические полтерки |  | 10 |  |
| Малка |  | 5 |  |
| Шаблон угловой |  |  | 1 |
| Шаблон для тяг |  |  | 2 |
| Терка деревянная | 15 |  |  |
| Тёрка полиуретановая | 15 |  |  |
| Линейка для разделки углов тяг |  |  | 2 |
| Инструмент для прорезки рустов на потолке |  |  | 5 |
| Терки с войлоком |  |  | 1 |
| Клещи | 15 |  |  |
| Зубила |  | 6 |  |
| Шнур |  |  | 10 |
| Стальной резец с победитовым наконечником |  |  | 2 |
| Лопатка плиточника | 15 |  |  |
| Царапка |  | 5 |  |
| Гладилка металлическая |  | 15 |  |
| Уровень рельс | 5 |  |  |
| Уровень лазерный | 4 |  |  |
| Затирочная машина | 18 |  |  |
| Распылитель шпатлёвочный | 2 |  |  |
| Резак по гипсокартону | 2 |  |  |
| Лестница стремянка | 5 |  |  |
| Сокол алюминиевый | 15 |  |  |
| Плиткорез кусачки | 8 |  |  |
| Зубчатый шпатель | 4 |  |  |
| Киянка | 4 |  |  |
| Лестница трансформер | 2 |  |  |

3. Средства обучения:

3. Средства обучения:

4. Информационное обеспечение обучения

Основные источники

Учебники

- Завражин Н.Н. Отделочные работы: Учеб. пособие для НПО / Н.Н Завражин. - 2-е изд., стер.  – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 320 с.

- Ивлиев А.А. Отделочные строительные работы учебник: Учеб. пособие для НПО / А.А.Ивлев, А.А.Кальгин, О.М.Скок.  – 2-е изд., стер. -  М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 488 с.

- Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве: Учебник для НПО / О.Н.Куликов, Е.И.Ролин. - 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 352 с.

- Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ: Учеб. пособие для НПО / И.В.Петрова.  – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 192 с.

- Строительное черчение: Учебник для НПО / Под ред. Ю.О Полежаева. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 336 с.

- Материаловедение для отделочных строительных работ: Учебник для НПО / В.А. Смирнов, Б.А.Ефимов, О.В.кульков и др. - 2-е изд., стер.  – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 288 с.

- Черноус Г.Г. Облицовочные работы: Учеб. пос. для НПО / Г.Г.Черноус. – М.: Издательский центр «Академия», 2006 – 192 с.

- Черноус Г.Г. Штукатурные работы (1-е изд.) учеб. пособие - 3-е изд., стер.  – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 96 с.

- Чичерин И.И. Общестроительные работы: Учебник для НПО / И.И.Чичерин. -  3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 416 с.

Справочники

- Основин В.Н. Справочние по строительным материалам и изделиям / В.Н.Основин, Л.В.Шуляков, Д.С.Дубяго. – 2-е изд. . – Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 443 с.

- Строительные и отделочные материалы на современном рынке. – М.: Эксмо, 2006. – 304 с.

Дополнительные источники

Учебники и учебные пособия

- Васильева Е.А. Евроремонт от А до Я /Е.А.Васильева. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2004. – 192 с.: ил.

- Евроремонт своими руками / Авт.-сост.В.И.Руденко. – 3-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. -384 с.

- Журавлев И.П. Облицовщик. Мастер отделочных строительных работ: Уч. пос. для НПО / И.П.Журавлев. – 3-е изд. перераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. -320 с.

- Завражин Н.Н. Штукатурные работы высокой сложности (2-е изд., стер.) учеб. пособие

- Завражин Н.Н. Малярные работы высокой сложности : Учеб. пособие для НПО / Н.Н Завражин. - 2-е изд., стер.  – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 224 с.

- Завражин Н.Н. Технология облицовочных работ высокой: Учеб. пособие для НПО / Н.Н Завражин. - 2-е изд., стер.  – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 160 с.

- Маляр. Технология и организация  работ: Уч. пос. для НПО /Авт.-сост. Л.Н.Мороз. – Ростов н/Д: Феникс, 2000. -320 с.

- Облицовщик. Мастер отделочных строительных работ: Уч. пос. для НПО. – Ростов н/Д: Феникс, 2000. -320 с.

- Отделочные работы: от штукатурных до облицовочных: практич. Руководство / сост. А.А.Теличко, В.И.Рыженко. – М.: Изд. дом «ОНИКС 21 век», 2004. – 496 с.

- Парикова Е.В. Материаловедение (сухое строительство): Учебник для НПО / Н.Н Парикова, Г.Н.Фомичев, В.А.Елизарова. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 304 с.

- Ремонт и перепланировка квартиры: Материалы, инструменты, оборудование, интерьер: Практ. Руководство / Сост. В.И.Рыженко, Т.А.Коростелева. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2004. – 480 с.: ил.

- Руденко В.И. Современные материалы для евроремонта: Практические советы по выбору и применению / В.И.Руденко. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. -320 с.

- Скиба В.И. Гипсокартон. Евроремонт квартиры, коттеджа, офиса / В.И.Скиба, В.В.Осипов. – 6-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. -352 с.

- Фролова Л.Ф. Технология малярных работ: Рабочая тетрадь:Учеб. пособие для НПО / Л.Ф.Фролова. . – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 144 с..

- Штукатур. Мастер отделочных строительных работ: Уч. пос. для НПО. – Ростов н/Д: Феникс, 2000. -320 с.

Плакаты

- Отделочные работы: Альбом: Иллюстрированное учеб. пособие / Сост. А.А.Ивлиев, А.А.Кальгин, В.А.Неелов. - 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 30 пл.

- Отделочные работы: Плакаты / Сост. А.А.Ивлиев, А.А.Кальгин, В.А.Неелов. - 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 30 пл.

- Чичерин Н.И. Плакаты: Общестроительные работы / Н.И.  Чичерин - 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 30 плакатов

Отечественные журналы

- Еврострой.

- Сам себе мастер.

Видео, аудио, пособия  на электронных носителях

- Альбом интерьеров квартиры: 1.

- Альбом интерьеров квартиры: 2.

- Альбом интерьеров квартиры для среднего класса.

- Дизайн интерьера: Самоучитель.

- Дизайнер: Самоучитель

- Дизайн  интерьеров: Создайте дом своей мечты.

- Дом и интерьер.

- Дом и интерьер: Кухни.

- Интерьер: Дизайн мебели и интерьера.

- Охрана труда в строительстве: Учебно-справочная система.

- Школа ремонта 2

- Менеджмент: Теория и практика: Бизнес-пособие.

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Учебная практика  проводится мастерами производственного обучения и/или преподавателями профессионального цикла в учебных мастерских рассредоточено по профессиям Штукатур, Облицовщик – плиточник. Концентрировано по профессии «Маляр строительный»

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Мастера производственного обучения, осуществляющие  руководство учебной  практикой обучающихся,  должны иметь   квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже

1-го раза в 3 года.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения программы УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения  учебной практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме зачета/диф.зачета.

| Результаты обучения (освоенные умения в рамках ВПД) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| - организовывать рабочее место; просчитывать объемы работ и потребности в материалах; определять пригодность применяемых материалов; создавать безопасные условия труда; | Оценка уроков по всем темам |
| -изготавливать вручную драночные щиты; прибивать изоляционные материалы и металлические сетки; натягивать металлические сетки по готовому каркасу; набивать гвозди и оплетать их проволокой; выполнять насечку поверхностей вручную и механизированным способом; пробивать гнезда вручную с постановкой пробок; оконопачивать коробки и места примыкания крупнопанельных перегородок; | Оценка уроков по теме №2 |
| - приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси обычных растворов по заданному составу; приготавливать растворы из сухих растворных смесей; приготавливать декоративные и специальные растворы; | Оценка урока № 1 Теме №3 |
| - выполнять простую штукатурку; | Оценка урока № 3 Теме №3 |
| -выполнять сплошное выравнивание поверхностей; | Оценка урока № 6 Теме №3 |
| - обмазывать раствором проволочные сетки; подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов; | Оценка урока № 1 Теме №2 |
| -выполнять улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей различной сложности; отделывать откосы, | Оценка урока № 1,2 Теме № 5 |
| -промаячивать поверхности с защитой их полимерами; заглушины и отливы сборными элементами; железнить поверхности штукатурки; | Оценка урока № 3 Теме № 5 |
| -выполнять механизированное оштукатуривание поверхностей; | Оценка урока Теме № 10 |
| - разделывать швы между плитами сборных железобетонных перекрытий, стеновых панелей; | Оценка урока Теме № 9 |
| -выполнять высококачественное оштукатуривание поверхностей различной сложности; | Оценка урока № 2 Теме № 4 |
| - наносить на поверхности декоративные растворы и их обработку вручную и механизированным инструментом; | Оценка урока Теме № 8 |
| - отделывать фасады декоративной штукатуркой; торкретировать поверхности с защитой их полимерами | Оценка урока Теме № 8 |
| - покрывать поверхности гидроизоляционными, газоизоляционными, звукопоглощающими, термостойкими, рентгенонепроницаемыми растворами; | Оценка урока Теме № 2 |
| - вытягивать тяги с разделкой углов; вытягивать тяги, падуги постоянного сечения всеми видами растворов на прямолинейных поверхностях с разделкой углов; | Оценка урока № 2,3,4 Теме № 6 |
| - облицовывать гипсокартонными листами на клей; облицовывать гипсокартонными листами стен каркасным способом; отделывать швы между гипсокартонными листами; | Оценка урока № 2,3,4,5 Теме № 21 |
| - контролировать качество штукатурок; | Оценка урока Теме № 3,4,5. |
| - выполнять беспесчаную накрывку; | Оценка урока Тема №8 |
| - выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей; наносить гипсовые шпатлевки; |  |
| - наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной основе; |  |
| - выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей; ремонтировать поверхности, облицованные листами сухой штукатурки; | Оценка урока Теме № 9 |
| читать архитектурно-строительные чертежи; организовывать рабочее место; просчитывать объемы работ и потребности материалов; экономно расходовать материалы; определять пригодность применяемых материалов; создавать безопасные условия труда; | Оценка уроков по всем темам |

Разработчики:

Бебякина Наталья Алексеевна

ГАПОУ АО «Коряжемский индустриальный техникум» мастер п/о

Эксперты

____________         __________________       _________________

(место работы)       (занимаемая должность)     (инициалы, фамилия)

____________         ___________________        __________________

(место работы)       (занимаемая должность)     (инициалы, фамилия)

____________       _____________________      ___________________

(место работы)       (занимаемая должность)     (инициалы, фамилия)